## Slide 1
مقرر نماذج وتنفيذ ملابس الطفل
محاضرة عن : أسس إعداد وإنتاج ملابس الأطفال الجاهزة
قسم : الاقتصاد المنزلي الفرقة الثانية 2020م
اعداد :
أ. م . د/ هدى خضري عبد الرحيم محمود
استاذ الملابس والنسيج المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي –كلية التربية النوعية بقنا

## Slide 2
أسس إعداد وإنتاج ملابس الأطفال الجاهزة
مراحل إعداد ملابس الأطفال الجاهزة
يقصد بمراحل إعداد الملابس الجاهزة : العمليات التي تمر بها الخامات المعدة للإنتاج منذ أن كانت أقمشة حتى تصبح قطعة ملبسيه تامة الصنع ومعدة للاستهلاك.

## Slide 3
وتتلخص المراحل الأساسية التي يمر بها إعداد الملابس الجاهزة في :
أولاً : مرحلة تصميم المنتج
ثانياً : مرحلة تصميم الباترون
أ- إعداد الباترون
ب- عمل الميتراج
ج- عمل التعشيق
ثالثاً : الإعداد قبل التشغيل
رابعاً : مرحلة التشغيل (الحياكة)
خامساً : مرحلة الكي
سادساً : الفحص النهائي أو الرقابة على جودة التنفيذ
سابعاً : التغليف

## Slide 4
مادة خام
أقمشة
خامات مساعدة لصناعة الملابس
قسم تصميم العينة
قسم تنفيذ العينة
قسم تصميم الباتر ونات
قسم التجهيز والتحضير
قسم التشغيل
قسم تشطيب إنهاء - تغليف
ملابس جاهزة
(زي مدرسي)
مادة خام  عمليات إنتاجية  منتج نهائي
والشكل التالي يوضح العمليات الانتاجية المتتابعة لإنتاج الملابس الجاهزة من مادة خام إلى منتج نهائي

## Slide 5: تخطيط الانتاج في صناعة الملابس
بدأت صناعة الملابس كامتداد للتفصيل المنزلي الذي تطور إلى شكل ورشة تحوي عدد من الصناع المهرة يقومون بإنتاج كمية محددة من الانتاج في زمن معين وكانت كميات الانتاج ومعدلاته في هذه الفترة تحسب على أساس قطعة – عامل – ساعة أو قطعة – عامل – يوم أي عدد القطع الكاملة التي يستطيع الصانع إنجازها في الساعة أو اليوم الكامل ، وذلك بافتراض أن العامل يستطيع القيام بجميع العمليات المختلفة التي تضمها هذه القطعة ولقد ظل هذا الحساب سارياً حتى وقت قريب وما زال اليوم يستخدم هذا النظام في حساب معدل الانتاج وبصفة خاصة في نوعيات خطوط الانتاج التي تتشابه فيها الماكينات إلى حد كبير.

## Slide 6: تعريف التخطيط
التخطيط : يعرف بأنه تحديد الأعمال أو الأنشطة وتقدير الموارد واختيار السبل الأفضل لاستخدامها من أجل تحقيق أهداف معينة.(19)
والتخطيط : يعني أيضاً وضع خطة بغرض استغلال جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى المشروع لتحقيق هدف معين بأعلى درجة من الكفاية ، وتقوم الخطة على أساس هدف عام ، ثم أهداف فرعية لكل إدارة ، وكل قسم يجب أن يعمل على تحقيقها خلال فترات محددة فعند تحقيق الأهداف الفرعية ، يتحقق في نفس الوقت الهدف العام.

## Slide 7: تخطيط الانتاج
أما تخطيط الانتاج : هو العملية التي يتم بموجبها ما الذي يجب القيام به في المستقبل .
وتخطيط ومتابعة الانتاج : يعني توجيه وتنسيق استخدام الخامات والإمكانيات المادية المتاحة لتحقيق أهداف محددة للإنتاج.
كما يعرف التخطيط : بأنه خطوات عمل محددة ومعينة ومركبة وفق دراسة علمية سليمة مبنية على حقائق وتقديرات مدروسة.

## Slide 8: تخطيط العمليات الإنتاجية
أما المقصود بتخطيط العمليات الإنتاجية : يعني التحديد الكامل لخطوات العمليات الإنتاجية من الناحية الفنية وتتابع هذه العمليات ، حتى يمكن للنظام الإنتاجي أن يقدم المنتج (سواء سلعة أو خدمة) بمستوى الجودة المطلوب ، والكمية المطلوبة ، والتكلفة المطلوبة.

## Slide 9: التخطيط الداخلي للمصنع
أما تعريف التخطيط الداخلي للمصنع فيعني كيفية ترتيب الآلات داخل الأقسام وترتيب الأقسام داخل المصنع أي بالتحديد مواقع الآلات وأقسام الانتاج ومناطق الخدمة وما إلى ذلك والفرق بين التخطيط الجيد والتخطيط الرديء أن التخطيط الجيد يؤدي إلى تحقيق أعلى كفاية إنتاجية وذلك بتخفيض مقدار الوقت اللازم لعملية نقل المواد والتخطيط الجيد لمصنع معين قد يكون رديئاً لمصنع آخر كما أن التخطيط الذي يعد جيداً في الوقت الحالي قد يعتبر سيئاً في المستقبل لذلك يتطلب الأمر إجراء التعديلات اللازمة في ترتيب الآلات والأقسام من وقت لآخر.

## Slide 10
شكرا لحسن استماعكم